新阳商业中心停车收费系统改造项目招标文件

招标工程名称：新阳商业中心停车收费系统改造

招  标  人： 厦门海沧城建开发有限公司（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                 （签字或盖章）

编制日期：2017年5月31日

一、投标须知

| 项 目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 新阳商业中心停车收费系统改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 位于海沧区新阳工业区新阳商业中心(永辉超市（新阳店）) |
| 3 | 建设规模 | 控制价：12.22万元； |
| 4 | 质量标准要求 | 合 格 |
| 5 | 工期要求 | 本工程要求工期为15日历日。 |
| 6 | 招标范围 | 1、招标范围文字描述：本次招标范围均为施工图及清单范围内所有项目，具体招标范围说明详见工程量清单。 2、招标项目内容详见工程量清单。 |
| 7 | 资金来源 | 自行投资 |
| 8 | 资格审查办法 | 采用资格 预 审方法 |
| 9 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |

投标须知（续）

| 项 目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 投标答疑 | 1、投标人应于2017年 6月5 日10:00分前将投标疑问以传真形式传递至厦门海沧城建开发有限公司（海沧区兴港路京口岩小区35#楼1101室）。传真：0592-6088101；邮政编码361026；（传真注明：新阳商业中心停车收费系统改造项目工程） 2、投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名。 3、本工程所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更、通知，招标人均通过书面的形式通知所有已从招标方取得招标书的投标方。 |
| 12 | 投标替代方案 | 不允许 投标人提交替代方案 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份 |
| 14 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：厦门海沧城建开发有限公司（海沧区兴港路京口岩小区35#楼1101室） 时间： 2017年 6月1 日8时 30分起至 2017年6月5 日17时30 分止。 |
| 15 | 开标地点时间 | 地点：厦门海沧城建开发有限公司十一楼会议室 时间：2017年6月7日16时00分 |
| 16 | 招标失败界定 | 本项目在采购过程中出现下列情况的，本次招标失败： 1、在规定的时间前递交首次响应文件的投标单位不足三家的； 2、质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效投标单位不足三家的； 3、首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效投标单位不足三家的。 |

二、工程概况

本项目为新阳商业中心停车收费系统改造项目工程，主要为：增设一套3进2出的智慧停车管理系统。当车辆进入停车场时，车主无需停车取卡即可入场，系统会自动记录车辆信息及入场时间；出场时，车辆行驶至收费岗亭处，系统即根据停留时间快速自动计算出需缴费金额，提示缴费，免费、预缴费或月租车辆可不停车快速通行，保证出入车道的畅通无阻，提高通行效率。系统需支持现金、E通卡、微信、微信扫码等缴费方式，方便车主缴费，提高出口车道车辆通行率。

三、工程量清单、技术规格及要求

1、新阳商业中心停车收费系统改造项目工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入口设备（3进） |
| 1 | 卡口专用高速摄像机（主机） | 高速高清摄像机 | 个 | 3 | 200W像素 |
|  |  | 双路车牌识别仪 |  |  |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |
|  |  | 控制卡 |  |  | 控制摄像机进行车牌抓拍及补拍 |
|  |  | 补光灯 |  |  |  |
| 2 | 卡口专用高速摄像机（辅机） | 高速高清摄像机 | 个 | 3 | 130W像素 |
|  |  | 单路车牌识别仪 |  |  |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |
|  |  | 补光灯 |  |  |  |
| 3 | 广告道闸 | 道闸主机 | 个 | 3 | 灯箱画面尺寸 450*928（mm），广告翻板尺寸 82*830（mm），升降时间4s，杆长依现场配置（最长不大于4米）。具体参数以实际为准 |
|  |  | 直臂闸杆 |  |  |  |
|  |  | 车辆检测器 |  |  | 2个；频率范围：20KHZ至200KHZ； |
|  |  | 地感线圈 |  |  | BV0.75，单股多芯，耐高温，耐腐蚀；地感线圈100米 |
| 二、出口设备（2出） |
| 1 | 卡口专用高速摄像机（主机） | 高速高清摄像机 | 个 | 2 | 200W像素 |
|  |  | 双路车牌识别仪 |  |  |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |
|  |  | 控制卡 |  |  | 控制摄像机进行车牌抓拍及补拍 |
|  |  | 补光灯 |  |  |  |
| 2 | 卡口专用高速摄像机（辅机） | 高速高清摄像机 | 个 | 2 | 130W像素 |
|  |  | 单路车牌识别仪 |  |  |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |
|  |  | 补光灯 |  |  |  |
| 3 | 广告道闸 | 道闸主机 | 个 | 2 | 灯箱画面尺寸 450*928（mm），广告翻板尺寸 82*830（mm），升降时间4s，杆长依现场配置（最长不大于4米）。具体参数以实际为准 |
|  |  | 直臂闸杆 |  |  |  |
|  |  | 车辆检测器 |  |  | 2个；频率范围：20KHZ至200KHZ； |
|  |  | 地感线圈 |  |  | BV0.75，单股多芯，耐高温，耐腐蚀；地感线圈100米 |
| 三、管理中心 |
| 1 | 收费显示屏 | 立杆版 | 台 | 2 | 支持用户任意输入，落地安装于安全岛上；显示时间：XXX时XX分 金额：XXX元，32*128点阵，单红，φ3.75，半户外 |
| 2 | 入口显示屏 | 立杆版 | 台 | 3 | 支持用户任意输入，落地安装于安全岛上；一车一杆，严禁跟车；剩余车位数等，32*128点阵，单红，φ3.75，半户外 |
| 3 | 服务器 | 数据服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 收费终端 | PC终端 | 台 | 2 | DELL |
| 5 | 减速带 |  | 条 | 5 | 3米，带圆头。 |
| 6 | 岗亭 | KT-wb-32 | 座 | 1 | 1.2*1.5*2.4m（含椅子*1、窗帘*3、排插*1） |
| 7 | 空调 |  | 台 | 1 | 1匹 |
| 四、施工清单 |
| 一 | 设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 |  | 台 | 5 | 打四个膨胀螺丝固定，接线，装杆 |
| 2 | 显示屏 |  | 块 | 5 | 打四个膨胀螺丝固定，接线 |
| 3 | 岗亭 |  | 座 | 1 | 放到指定位置，用膨胀螺丝固定，接入强电 |
| 4 | 服务器 |  | 台 | 1 | 装入机柜或摆放在指定位置，接通电源及网线 |
| 5 | 收费终端 |  | 套 | 2 | 摆放在指定位置，接通电源及网线 |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 4 | 摆放在指定位置，接通电源及网线 |
| 7 | 光纤收发器 |  | 台 | 4 | 摆放在指定位置，接通电源及网线、光纤 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 点 | 32 | 整理光纤盒，熔好光纤，接上跳线，测试光纤,最少16个点，不足16个点，按16个点算。 |
| 9 | 地感线圈 |  | 个 | 10 | 切割好放置线圈的细缝，放入线圈后，用水泥补平细缝 |
| 10 | 减速带 | 3M | 条 | 5 | 指定位置安装 |
| 11 | 卡口主机 |  | 台 | 5 | 打四个膨胀螺丝固定，接线 |
| 12 | 卡口辅机 |  | 台 | 5 | 打四个膨胀螺丝固定，接线 |
| 二 | 基础制作 |  |  |  |  |
| 1 | 安全岛（含岛内配管） | 改造 | 平方米 | 5 | 含安全岛改造（因设备不是一样的）用砖做外模，里面浇筑混凝土（标号C25)，岛面平整，表面细腻.（按表面积算）单个安全岛表面积不足1平方按1平方算 |
| 2 | 安全岛刷漆 |  | 平米 | 5 | 安全岛侧面刷黄黑相间的油漆，至少刷两次 |
| 三 | 管线预埋（安全岛外） |  |  |  |  |
| 1 | 穿线 |  | 米 | 158 | 在管内或桥架内穿线，线头尾要做标签 |
| 2 | PVC管敷设明管 |  | 米 | 100 | 将管固定在墙体上或挖好的沟内 |
| 四 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 37 | 国标 |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 75 | 国标 |
| 3 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 46 | 国标 |
| 4 | 信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 30 | 国标 |
| 5 | 网线 | 超五类 | 米 | 70 | 国标 |
| 6 | PVC管 | 直径20 | 米 | 258 | 国标 |
| 7 | 油漆 | 黄、黑室外防水漆5升 | 桶 | 4 |  |
| 8 | 光纤 | 4芯 | 米 | 300 |  |
| 9 | 光纤盒 | 8口 | 个 | 8 |  |
| 10 | 尾纤 | 1.5米 | 条 | 10 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 1.5米 | 条 | 4 |  |

备注：具体工程量以实际为准

- 本次招标项目最高控制价：12.22万元。

3、投标资格

（1）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（2）投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供具体成功案例、资质证书等相关证明材料）；

（3）投标人若非法人应提供身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照等相关材料，并加盖公章。

（4）本项目拒绝联合体投标。

四、相关要求

1、中标单位应对本项目制定安全施工方案，施工过程中自觉做好安全防护措施，若施工过程中发生安全事故，中标单位自行承担责任及后果。

2、投标单位应提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求；所需辅材，如招标文件无具体要求的，由投标单位根据技术方案要求和现场情况提供，实际使用数量与投标单位的响应数量不符时不对合同总价产生变更。

3、投标单位的产品选型、所响应的技术方案应能全面适应（或超出）采购要求,不得降低采购产品的技术标准和档次。

4、投标单位必须在货物说明一览表中详细说明投标响应产品的品牌、产地、生产厂家、详细技术指标等，任何由于含糊不清的表示造成对成交结果的影响均由投标单位负责。

5、投标单位所提供的产品必须是自身合法开发或合法来源的全新的优质产品，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由投标单位承担。

6、本项目道闸收费系统必须无条件提供端口及底层代码等方式以满足海沧区智慧停车管理信息系统平台软件的接入使用，投标单位须对此作出承诺。

五、竣工验收

本批项目须列出各细项目单价及总价；投标单位应充分考虑交货期间生产材料价格上涨及市场销售价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。本项目包括但不限于以下费用：设备的生产制造费、包装费、运输费、二次运输费、保险费、装卸费、安装费、安装调试费、搬运费、安装辅材费、行政规费与税费、管理费、风险费、检测费、验收费及技术指导、售后服务费等一切费用。本项目完工后，根据中标单位提供的施工方案对项目进行验收，中标单位需提供竣工图纸、工程量清单等相关资料。

六、合同主要条款

1、本合同承包方式为：包工包料。

2、合同价款采用固定总价合同方式确认，完成施工图纸及清单内一切内容均包含在总价内，中标人自行承担相应风险，税费自理。

3、本工程验收标准：按本工程设计要求及相关规范，达不到合格质量标准，应无条件返修至合格。返工期间费用中标人自付，并承担给投标人造成的直接经济损失及工期延误的违约责任。

4、工期：本工程要求建设工期为15日历天。开工日期以中标通知书发出后当天为准，工期每拖延一天，按每天1000元进行处罚，逾期超过五日，招标人有权解除合同并向中标人追偿由此造成的直接及间接损失。

5、售后服务：

（1）本次采购所有货物自验收合格之日起均免费保修贰年，投标单位可承诺更长的保修年限，质保期内成交供应商应免费提供因投标响应货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

（2）若产品发生故障，要求供应商在4小时内到场维修响应，8小时内修复，特殊情况在24小时内仍无法修复的，在保修期内需免费提供代用设备、免费更换新设备或使设备可正常运转措施的解决方案并在采购人规定期限内排除故障。

（3）质保期满后,中标方应提供终身维修,采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

（4）投标单位应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入投标报价。

（5）投标单位必须对使用人员的培训作出承诺，并制订培训计划，所需费用应包含在投标总价中。中标方应提供终身维修及定期巡访。

6、付款方式：货运至工地验收合格且安装完成调试可用，竣工验收合格支付至合同总金额的95％，预留5％作为质保金，自验收合格并交付使用之日起，安全运行24个月无质量问题及其它违约事项后十五个工作日内无息付清。

7、本工程严禁转包和违法分包，一经发现，将取消中标人资格，清退出场，中标人并承担由此给招标人造成的一切经济损失。

七、工期要求

本工程施工工期为15日历天内。具体完成时间为2017年6月  16日前验收并交付使用。

八、招标书的修改

1、在投标截止日前任何时间，招标方保留可能由于各种原因（无论是招标方提出的或有投标方要求招标方澄清招标书内容而引起的）而修改本招标书之内容的权利。

2、招标书的修改将会以书面的形式通知所有已从招标方取得招标书的投标方，同时为了使投标方有充分的时间在投标书中反映所有招标书修改的内容，招标方根据需要，可以自行决定延长递交投标书的截止日期。

九、投标文件递交

1、投标方须准备一份投标书正本，并在封面上明显位置标明“正本”字样， 所有投标文件（正本）须打印成册，由法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章。

3、投标书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由投标书签发人在更正处加签。

4、投标方提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现按废标处理，且将被举报并受相应刑事处罚。

十、投标截止日期

1、投标书的截止日期为2017年6月 6 日 17：30 ，任何截止时间后送达的投标书都将不予开标并退回。

2、如招标方对招标书进行修改，标书的截止日期亦作相应调整，则按调整后的截止日期执行。

十一、开标

1、开标定于2017年 6月 7 日 16：00  ，届时招标方将审查投标书是否密封完整，是否有法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章，并以此进行初审，所有不符合要求的投标书将作为废标处理。

2、确认无误后当众拆封唱标，宣读投标单位名称、投标价格等和其他主要内容。

3、唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标单位代表可就错唱、漏唱的内容要求澄清。招标方不接受开标会后的任何澄清要求。

十二、评标

1、开标会议结束后随即进行评标。

具体评标原则为：经资格审查合格后，投标报价最低的单位作为中标单位，若出现投标单位报价相同，则以随机抽取法最终确定中标单位。

2、澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人以书面形式做出必要的澄清、说明或者纠正，并由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件出现下列情况之一者，评标委员会将会在资格性审查和符合性审查时作为无效标处理：

①投标文件未按招标文件规定密封。投标文件封口处未加盖投标单位印章或没有投标单位法人代表或授权委托人签名。

②投标人未能准时参加开标会。

③投标文件逾期送达。

④投标文件缺少本招标文件要求的组成投标文件的任一资料。

⑤投标报价高于最高控制价。

⑥投标文件存在弄虚作假行为。

⑦违反或不能满足福建省、厦门市建设主管部门相关规定、通知。

十三、定标

1、招标人在评标后按评标原则确定中标候选人顺序，排序最前的中标候选单位为中标单位并发中标通知书，当确定中标的中标候选单位放弃或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人依序确定其他中标候选单位为中标单位。

2、中标单位在接到中标通知书后二个工作日内须持中标通知书与招标人签定项目承包合同，所签定的合同不得对招标文件和中标人投标文件做实质性修改。

3、招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等均为签定经济合同的依据及组成部分。

4、招标最高限价：投标总价不大于等于对应的招标最高总价控制价。

十四、费用

投标费用： 投标过程中所发生的一切费用，均由投标单位自行承担。

十五、其它

1、为确保工程质量，投标单位中标后所采用主材型号、规格或品牌与招标方推荐品牌不同的应经招标方同意。

2、有关本招标工程项目的其他事宜，请与招标人联系。

本次招标的联系人：黄聪仁；电话：6088101；传真：6088071。

厦门海沧城建开发有限公司

2017年5月31日